## Slide 1: Управление моторными ритмами
Николай Ильич Базенков, к.т.н.
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Летняя школа РАИИ, 4-17 июля 2022 г.

## Slide 2: Содержание
Управление движениями в нервной системе
Моторные ритмы
Центральные генераторы паттернов (ЦГП)
Нейроморфное управление
Нейромодуляция

## Slide 3: Управление движениями

## Slide 4: Приложения
Медицина: реабилитация, протезирование, диагностика
Робототехника
Имитация движений в играх, 3d моделировании и др.

## Slide 5: Проблема степеней свободы
https://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_problem
Человеческое тело имеет избыточные степени свободы на всех уровнях:
Анатомическом – в мышцах и суставах
Кинематическом – действия могут следовать по разным траекториям с разной скоростью, но достигнуть одной и той же цели
Нейрофизиологическом – мышца может активироваться разными группами мотонейронов, которые могут активироваться разными сигналами от ЦНС

## Slide 6: Отличие от инженерных систем
https://en.wikipedia.org/wiki/Jansen%27s_linkage
Механические системы, даже сложные, обычно имеют немного степеней свободы.
1 DOF

## Slide 7: Стереотипные и свободные движения
Стереотипные (ритмические) движения: сердечный ритм, дыхание, ходьба, бег
Свободные (voluntary) движения: взять чашку со стола, ударить по мячу

## Slide 8: Управление движениями в нервной системе
Моторная кора (motor cortex) планирование, обучение новым сложным движениям
Центральные генераторы паттернов управление ритмическими стереотипными движениями
Мотонейроны
непосредственно управляют мышцами
Мышечные веретена (muscle spindles)
рецепторы, которые реагируют на растяжение и сокращение мышц
Nicholls et.al. From Neuron to Brain. Chapter 24

## Slide 9: Возникновение движений
Рефлексы. Возникают как реакция на внешний стимул: боль, свет и др.
Эндогенная генерация. Не требует внешнего стимула.

## Slide 10: Локомоция

## Slide 11: Управление локомоцией
Мышцы
Моторные нейроны
Центральный генератор паттернов
(интернейроны)
Высшие нервные центры
Целеполагание
(идти или бежать)
Модуляция
(быстро/медленно)
Фаза ритма
(какие мышцы активировать)
Управление мышцами
Возбуждение/торможение

## Slide 12: Мышцы
Движения конечностей управляются антагонистическими группами мышц (флексор/экстенсор, абдуктор/аддуктор)

## Slide 13: Управление мышцами
Моторные нейроны
Мышечные волокна
Мышечное веретено
Афферентная обратная связь
Эфферентные команды

## Slide 14: Управление локомоцией
Мышцы
Моторные нейроны
Центральный генератор паттернов
(интернейроны)
Высшие нервные центры
Целеполагание
(идти или бежать)
Модуляция
(быстро/медленно)
Фаза ритма
(какие мышцы активировать)
Управление мышцами
Возбуждение/торможение

## Slide 15: Центральные генераторы паттернов
Сети нейронов, способные генерировать упорядоченную активность в отсутствие внешних воздействий
ЦГП участвуют в генерации как простых физиологических ритмов (дыхание), так и сложных движений (локомоция, пение птиц)
Искусственные ЦГП используются в робототехнике
Ijspeert, A. J. (2008). Central pattern generators for locomotion control in animals and robots: a review. Neural networks, 21(4), 642-653.

## Slide 16: Механизмы возникновения ритма
Marder, E., Bucher, D. (2001) Central pattern generators and the control of rhythmic movements, Current Biology, Vol. 11, Issue 23, pp. R986–R996, 2001

## Slide 17: Механизмы переключения ритма
Мышцы
Моторные нейроны
Центральный генератор паттернов
(интернейроны)
Высшие нервные центры
Целенаправленное
переключение
Рефлекторное переключение

## Slide 18: Рефлекторная локомоция
Локомоторный ритм может запуститься сигналами от моторных нейронов

## Slide 19: Общие черты локомоторных ЦГП
Эндогенная активность. Внешние команды могут активировать ритм, но фазы генерируются нейронами ЦГП
Группы антагонистических нейронов. Координация обеспечивается взаимным торможением.
Сенсорная обратная связь. Как от моторных нейронов и мышц, так и от высших центров
Модулирующие управляющие воздействия. Управляют скоростью и другими характеристиками ритма. Участвуют в смене ритма.

## Slide 20: Нейроморфное управление
Knüsel, J., et.al.. (2020). Reproducing five motor behaviors in a salamander robot with virtual muscles and a distributed CPG controller regulated by drive signals and proprioceptive feedback. Frontiers in neurorobotics, 14.
Ijspeert, A. J. (2001). A connectionist central pattern generator for the aquatic and terrestrial gaits of a simulated salamander. Biological cybernetics, 84(5), 331-348.

## Slide 21: Модель саламандры
Ijspeert, A. J. (2001). A connectionist central pattern generator for the aquatic and terrestrial gaits of a simulated salamander. Biological cybernetics, 84(5), 331-348.

## Slide 22: Архитектура сети

## Slide 23: Подбор параметров
Настройка связей внутри сегмента тела ( Body CPG)
Настройка связей между сегментами
Настройка связей в CPG конечностей (Limb CPG)

## Slide 24: Сеть одного сегмента
BS – входы от «мозга». Обеспечивают тоническое воздействие
A, B, C – интернейроны. Генерируют ритм
М – мотонейроны. Управляют мышцами вдоль позвоночника

## Slide 25: Модель нейрона
mi – мембранный потенциал
xi – активация, т.е. средняя частота спайков
wij – вес связи i->j
bi – смещение

## Slide 26: Активность в сегменте

## Slide 27: Настройка связей внутри сегмента
Целевая (fitness) функция
fit_oscil – должен установиться ритм
fit_regularity – ритм должен быть стабильным
fit_oscil_phase – правильная разность фаз между L и R мотонейронами
fit_freq_range – изменение частоты при модуляции от BS

## Slide 28: Ритм 1. Плавание

## Slide 29: Ритм 1. Изменение скорости и частоты

## Slide 30: Ритм 2. Ходьба по суше

## Slide 31: Ритм 2. Изменение скорости и частоты

## Slide 32: Поворот
Если приложить асимметричный тонический вход к левой и правой части, саламандра поворачивает

## Slide 33: Переключение ритма

## Slide 34: Переключение ритма
Тонический вход на CPG конечностей:
+1.3 -1.5 +1.3

## Slide 35: Переключение ритма
CPG тела получает постоянный тонический вход +1.3

## Slide 36: Развитие «саламандры»
Knüsel, J., et.al.. (2020). Reproducing five motor behaviors in a salamander robot with virtual muscles and a distributed CPG controller regulated by drive signals and proprioceptive feedback. Frontiers in neurorobotics, 14.

## Slide 37: Модульные роботы
Auke Ijspeert A robot that runs and swims like a salamander | TED
https://www.youtube.com/watch?v=K926HAKRFvw

## Slide 38: Модульные роботы
Dynamic Locomotion Group
https://www.youtube.com/channel/UCuL-PnIqf4ZsAO1qV99ohwA

## Slide 39: Четырехногий робот
Rutishauser, S., Sprowitz, A., Righetti, L., & Ijspeert, A. J. (2008, October). Passive compliant quadruped robot using central pattern generators for locomotion control. In 2008 2nd IEEE RAS & EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (pp. 710-715). IEEE.

## Slide 40: Двуногий робот
Russell, A., Orchard, G., & Etienne-Cummings, R. (2007, May). Configuring of spiking central pattern generator networks for bipedal walking using genetic algorithms.

## Slide 41: Исследования движений роботов

## Slide 42: Исследования движений роботов
NAIST Robot Learning Laboratory
https://sites.google.com/view/naist-robot-learning-en/robots

## Slide 43: Пример. Нейромодуляция связей
Болдышев, Б. А., & Жилякова, Л. Ю. (2021). Нейромодуляция как инструмент управления нейронными ансамблями. Проблемы управления, 2(0), 76-84.
Задачи ЦГП:
1. Генерировать правильную последовательность фаз движения
2. Переключать ритм в зависимости от команд верхнего уровня

## Slide 44: Типы походки

## Slide 45: Антагонистические нейроны
Движения одной ноги управляются парой антагонистических нейронов:
Нейрон опоры (О) – эндогенно активный, генерирует спайки без внешних воздействий
Нейрон шага (Ш) – активируется только после возбуждения от нейрона опоры

## Slide 46: Цикл опора-шаг

## Slide 47: Схема сети ЦГП
Взаимодействие нейронов при четырехногой походке:
темные нейроны активны, светлые – пассивны
В каждой фазе шагает одна левая и одна правая нога

## Slide 48: Четырехногая походка. Активность сети

## Slide 49: Переключение ритма
Разные механизмы отвечают за смену ритма. Здесь реализовано изменение схемы сети за счет нейромодулирующего воздействия

## Slide 50: Трехногая походка. Активность сети

## Slide 51: Заключение
1. Моторные ритмы создаются ЦГП, которые интегрируют сигналы от мозга и моторных нейронов
2. Структура ритма определяется нейронами и связями ЦГП
3. Частота и другие параметры ритма могут меняться в широких диапазонах, сохраняя последовательность основных фаз
4. ЦГП способны переключаться между разными ритмами
5. Нейроморфное управление локомоцией успешно применяется в робототехнике

## Slide 52: Задания и проект
Задания в классе:
Воспроизвести переключение шестиногого ритма из статьи
Проект:
Реализовать управление ходьбой в среде BipedalWalker
Воспользоваться статьей:
Russell, A., Orchard, G., & Etienne-Cummings, R. (2007, May). Configuring of spiking central pattern generator networks for bipedal walking using genetic algorthms. In 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (pp. 1525-1528). IEEE.

## Slide 53: Рефлексы
Рефлексы растяжения - при растяжении мышц включаются моторные нейроны, которые инициируют сокращение мышцы

## Slide 54: Искусственный ЦГП саламандры
Knüsel, J., et.al.. (2020). Reproducing five motor behaviors in a salamander robot with virtual muscles and a distributed CPG controller regulated by drive signals and proprioceptive feedback. Frontiers in neurorobotics, 14.

## Slide 55: Модель мышц Хилла
CE – contractile element. Активные мышечные волокна. Сокращаются при воздействии от мотонейронов
SE – series element. Пассивная пружина, моделирует связку (tendon)
PE – parallel element. Пассивно растягивающиеся мышечные волокна, возвращают мышцу в исходное состояние
F – сила натяжения
MTC – muscle-tendon complex

## Slide 56: Мышечно-скелетные модели
Geyer, H., & Herr, H. (2010). A muscle-reflex model that encodes principles of legged mechanics produces human walking dynamics and muscle activities. IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 18(3), 263-273.
Детальные биомеханические модели скелета, мышц и связок.
Используются для моделирования локомоции

## Slide 57: Приложения
Eilenberg, M. F., Geyer, H., & Herr, H. (2010). Control of a powered ankle–foot prosthesis based on a neuromuscular model. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 18(2), 164-173.

## Slide 58: Моторные ритмы
Ритмические автоматические движения, не требующие сознательного контроля. Хотя при необходимости ими можно управлять.
Дыхательный ритм:

## Slide 59: Пути распространения информации
Афферентные связи – идут от периферии (сенсорных рецепторов, органов, мышц) к центру, то есть в спинной и головной мозг. Обеспечивают поступление новой информации и обратную связь.
Эфферентные связи – идут от центра к периферии. Обеспечивают управление и обратную связь от центра.

## Slide 60: Активация мышц
Постепенная активация – с ростом напряжения мышцы включаются более крупные моторные нейроны.